## Slide 1: Sensoriamento Remoto (SR)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS
Professor Dr. Alexandre Rosa
dos Santos

## Slide 2
Prof. Dr. Alexandre Rosa dos Santos - (Prof. Titular CCAE-UFES)
Departamento de Engenharia Rural - ERU
Programa de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) em Ciências Florestais da UFES
Programa de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) em Ciência Florestal da UFV
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Comitê RF - Recursos Florestais
CONTATOS
Email: mundogeomatica@yahoo.com.br (oficial)
alexandre.r.santos@ufes.br (UFES)
alexandre.santos@pq.cnpq.br (bolsista de produtividade CNPq)
PORTAL MUNDO DA GEOMÁTICA: http://www.mundogeomatica.com.br
GAGEN: http://www.mundogeomatica.com.br/Gagen.htm
Telefone: 28-3552-8908 (sala no CCAE-UFES) 28-9-9926-0262 (celular)
Curriculum Lattes CNPq: http://lattes.cnpq.br/7125826645310758
FORMAÇÃO
Pós-Doutorado em Ciências Florestais (Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento) – UFV (Conceito CAPES 6)
Doutorado em Engenharia Agrícola – UFV (Conceito CAPES 6)
Mestrado em Meteorologia Agrícola – UFV (Conceito CAPES 5)
Especialização - Metodologia Ensino da Língua Portuguesa e Inglesa – UCAM
Graduação 02 – Licenciatura em Letras - Português e Inglês – UNIFRAM
Graduação 01 – Agronomia – UFES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS

## Slide 3: AULA 09 Sistemas Sensores Utilizados em Nível Suborbital
Obs: Todos os Slides apresentados foram adaptados do livro “Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de Aplicação (2ª Edição). Autor: Maurício Alves Moreira

## Slide 4
SISTEMAS SENSORES UTILIZADOS EM NÍVEL SUBORBITAL
Operacionalmente, o mais importante sensor é a câmera fotográfica, que obtém dados de alta qualidade, numa faixa do espectro eletromagnético que vai de 350 a 900 nm.
O nível suborbital de coleta de dados por SR geralmente tem como plataforma as aeronaves tripuladas. Entre os principais equipamentos sensores aerotransportados, existem as câmeras fotográficas, os imageadores (scanners) e os radares
Mais recentemente tem sido empregada a câmera de vídeo, para imageamento em áreas ocupadas com floresta na região amazônica

## Slide 5
SENSORES FOTOGRÁFICOS
No SR, os sistemas fotográficos mais utilizados são aqueles aerotransportados, como é o caso das câmeas métricas. Os produtos obtidos por estes sistemas são as fotografias aéreas, que podem ser pancromáticas (preto-e-brancas) ou coloridas (normal ou falsa-cor).
Os sensores fotográficos são todos os dispositivos que, através de um sistema óptico (conjunto de lentes), registram a energia refletida pelos alvos da superfície da Terra em uma película fotossensível, ou seja, o detector tradicionalmente chamado de filme fotográfico

## Slide 6
Sistema de aerolevantamento e exemplos de fotografias aéreas

## Slide 7
A quantidade de informações que podem ser extraídas das fotografias aéreas é função:
Época de aquisição;
Correta definição da escala das fotografias;
Tipo de filmes empregado.
TIPOS DE FILMES
Os filmes utilizados em SR podem ser classificados em dois grandes grupos:
Preto-e-brancos;
Coloridos.
Quanto a sensibilidade, ambos podem ser subdivididos em:
Sensibilidade normal (sensíveis à REM compreendida entre 350 e 700 nm);
Sensibilidade ao IVP (sensíveis à REM compreendida entre 350 e 700 nm).

## Slide 8
FILME PRETO-E-BRANCO
Um filme preto-e-branco ou pancromático é constituído por uma emulsão ou camada de haletos de prata (AgCl, AgBr, AgI), também denominados sais de prata, sobre uma base plástica transparente, normalmente feita de acetado, e uma camada anti-halo, para obsorver a radiação residual que passa pela base plástica, evitando a reflexão dessa radiação e uma nova sensibilização dos haletos de prata
Esquema da estrutura de um filme preto-branco

## Slide 9
Atualmente, no mercado há 5 tipos de filmes:
Sensíveis ao azul: sensíveis às REM situadas entre 400 e 500 nm;
Ortocromáticos: sensíveis às REM situadas entre o azul e o verde (400 a 600 nm);
Pancromáticos: padrão usado nas câmeras fotográficas. São sensíveis desde o ultravioleta (350 nm) até uma parte do IVP (900 NM);
Infravermelhos: permite fotografar o que os olhos humanos não conseguem ver (fins científicos e militares)
Raios X: usados na medicina e na pesquisa.
Para tornar visível a imagem formada, após a cena ter sido fotografada, é necessário revelar o filme, ação que consiste em usar um agente químico – o revelador – para transformar os haletos de prata afetados pela luz em diminutos grãos de prata metálica que aparecerão na cor preta.
Após o processo de revelação, surge uma imagem negativa no filme. A imagem é negativa pelo fato de a prata negra ter sido removida, ficando, assim, áreas claras nos locais de remoção desta. Posteriormente, ocorre o processo inverso, no qual se obtém a cópia positiva.

## Slide 10
Foto aérea preto-branca contendo objetos representados por diferentes níveis de cinza

## Slide 11
FILME COLORIDO NORMAL
Um filme colorido normal é um detector formado por 3 camadas, cada uma apresentando sensibilidades distintas em relação aos diferentes comprimentos de onda. A primeira camada é sensível à radiação azul (400 a 500 nm). Logo após esta camada é colocado um filtro amarelo e, em seguida, duas outras camadas, uma sensível à radiação verde (500 a 600 nm) e a outra, à radiação vermelha (600 a 700 nm). O filtro amarelo tem a função de evitar o registro da radiação azul nas camadas sensíveis às radiações verde e vermelha, uma vez que ela também são sensíveis à luz azul.
Estrutura de um filme colorido convencional

## Slide 12
Foto aérea colorida normal contendo diferentes objetos de ocupação da superfície terrestre

## Slide 13
FILME INFRAVERMELHO COLORIDO
No filme infravermelho colorido, a camada sensível à luz azul é substituída por uma camada sensível à radiação infravermelha e o filtro amarelo é eliminado. Entretanto, nas câmeras fotográficas utilizadas para aerolevantamento, o filtro amarelo deve ser colocado no sistema óptico, para evitar que a luz azul chegue até o filme e o sensibilize, uma vez que as três camadas são sensíveis à luz azul.
O filme infravermelho colorido é o mais indicado para aplicações na agricultura, por ser sensível ao comprimento de onda de 900 nm, que corresponde à região do IVP, na qual a vegetação apresenta alta reflectância da energia incidente.
Nos Filmes Infravermelhos coloridos são atribuídas cores que não corresponde às verdadeiras cores da cena:
Camada sensível ao verde recebe a coloração azul;
Camada sensível ao vermelho recebe a coloração verde;
Camada sensível ao IV recebe a coloração vermelha;

## Slide 14
Foto aérea infravermelha colorida (falsa-cor) obtida numa região tritícula do município de Cruz Alta, RS. T = trigo, C = cevada, SP = solo preparado, PS = pousio e M = mata

## Slide 15
Comparação entre o sensor hiperespectral AVIRIS e o TM do LANDSAT
900 a 14.400
185
Variável
7
0,45 A 12,5
TM
20
11
10
224
0,4 A 2,5
AVIRIS
Resolução espacial (m2)
Largura de faixa imageada (km)
Resolução espectral (mm)
Banda espectral
Faixa espectrral (mm)
Sensor
SENSORES HIPERESPECTRAIS
Os sensores hiperespectrais medem a radiação refletida pelos alvos em muitas bandas espectrais, dentro do intervalo de comprimento de onda considerado. Eles registram a radiação refletida pelos alvos contidos numa área no terreno (faixa) em forma de imagem, cuja largura e comprimento da faixa imageada dependem do sensor utilizado e da altura de vôo. Em cada elemento de resolução (pixel), o sensor é capaz de registrar a radiação refletida pelos alvos em 200 ou mais bandas espectrais.

## Slide 16
DOIS PRINCIPAIS SENSORES HIPERESPECTRAIS AEROTRANSPORTADOS
AVIRIS
Desenvolvido: NASA em 1983
Intervalo de comprimento de onda: 380 a 2.500 nm
Tornou-se operacional: 1989
Resolução espectral: 10 nm (coleta dadosde radiância em 224 bandas)
Área coberta por cada pixel no terreno: 20 m2
Simulação de um imageamento utilizando o espectrômetro AVIRIS

## Slide 17
Esquema do AVIRIS com seus principais componentes

## Slide 18
HYDICE
Espectrômetro de prisma
Intervalo de comprimento de onda: 400 a 2.500 nm
Resolução espectral: 3 a 15 nm (210 bandas)
Resolução espacial: 1 a 3 m
Largura da faixa imageada: 308 pixels
Foto do sensor HYDICE e da plataforma (aeronave CV-580)

## Slide 19
Perfis espectrais de diferentes alvos obtidos com o sensor HYDICE em diferentes bandas espectrais
Perfis espectrais de diferentes alvos obtidos com o sensor HYDICE em diferentes bandas espectrais

## Slide 20
VIDEOGRAFIA
A videografia é um novo método de aquisição suborbital de dados, usado para auxiliar na interpretação de produtos por sensores orbitais. Esta técnica permite o levantamento de um grande volume de informações de alta resolução, em curto espaço de tempo e a baixo custo. No Brasil começou a ser usada em 1997, em Manaus (Floresta Amazônica)

## Slide 21
Configuração de um sistema de videografia

## Slide 22
Câmera de vídeo digital CANON XL1 (A), Watson Attitude and Heading Reference System (B) e Profiling Laser Altimeter (C)

## Slide 23
Exemplo de dois frames: wide-angle (à esquerda) e zoom (à direita)

## Slide 24
Exemplo de um perfil da altura da vegetação no centro da faixa de vôo, obtido pelo PLA (Profilling Laser Altimeter)

## Slide 25: Agradeço pela Interpretação da Aula
Professor Dr. Alexandre Rosa dos Santos
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS

## Slide 26
FIM
FIM